## Slide 1: Pruebas de campo en Madrid
TORSA CORE
OPERACIÓN AUMENTADA · VALIDACIÓN DE PRODUCTO
Briefing de seguridad y plan de pruebas
Octubre 2026
2 camiones · 5 pruebas
A
Notes: Bienvenida. Antes de empezar con las pruebas, repasamos las normas de seguridad de la zona y después explicamos las cinco pruebas que vamos a realizar.

## Slide 2: Qué vamos a ver
01
Seguridad en la zona de pruebas
Cinco reglas que se cumplen en todo momento mientras estemos en la zona.
Chaleco de alta visibilidad
Zona delimitada y acceso a pie
Carpa: punto de espera
Cómo acercarse a un camión
Avisar siempre antes de entrar
02
Plan de pruebas
Secuencia de cinco pruebas con dos camiones, cada uno en su carril.
Enfrentamiento
Cruce en carriles distintos
Seguimiento
Cruce en intersección
Recta: validación final
Notes: Dos partes: primero la seguridad, que es lo que condiciona todo lo demás; después, las cinco pruebas en el orden en que se van a hacer.

## Slide 3: Seguridad en la zona de pruebas
01
Cinco reglas que se cumplen en todo momento. Ninguna admite excepciones.
Notes: Antes de empezar con las pruebas, las normas de seguridad para quienes no son personal de campo.

## Slide 4: Chaleco de alta visibilidad
Regla 1 de 5
Se entrega un chaleco reflectante a cada asistente antes de entrar.
Se lleva puesto desde que se entra en la zona de pruebas.
No se retira en ningún momento mientras se esté dentro de la zona.
Si alguien no tiene chaleco, no accede a la zona.
POR QUÉ
Los conductores de los camiones tienen que poder identificar a todas las personas a distancia, también con lluvia o poca luz. El chaleco es la primera barrera de seguridad.
Notes: Antes de empezar, a quienes no son personal de campo se les entrega un chaleco reflectante de alta visibilidad. No se lo pueden quitar en ningún momento dentro de la zona de pruebas.

## Slide 5: Zona delimitada y acceso a pie
Regla 2 de 5
PLANO ORIENTATIVO DE LA ZONA
ZONA DE PRUEBAS · PASO DE CAMIONES
A
B
Área delimitada
Carpa
Acceso: paso peatonal señalizado, siempre caminando
Fuera del área delimitada: prohibido
La zona de pruebas está delimitada: solo se circula dentro de ella.
El acceso es siempre a pie, por el paso peatonal señalizado.
Nadie se sitúa fuera del área delimitada: es por donde circulan los camiones.
Notes: La zona de pruebas está delimitada. El acceso es siempre caminando, por el paso peatonal señalizado. No se pueden situar fuera del área delimitada, porque es la zona por donde pasan los camiones. El plano es orientativo: en campo se señala la zona real.

## Slide 6: Carpa: el punto de espera
Regla 3 de 5
Cuando no se estén desplazando, se permanece en la carpa.
Hay una carpa instalada junto a la zona de pruebas.
Protege del sol y, con el pronóstico de estos días, de la lluvia.
Es el único punto de espera durante las pruebas: no se espera en ningún otro lugar.
PRONÓSTICO
Se prevé lluvia durante las pruebas. Además de resguardarse, conviene tener en cuenta que el suelo puede estar resbaladizo y que la visibilidad de los conductores se reduce.
Notes: Se ha dispuesto una carpa, tanto para protección del sol como, en este caso por el pronóstico de lluvia, de la lluvia. Es donde se sitúan cuando no se están desplazando. No se espera en ningún otro lugar durante las pruebas.

## Slide 7: Cómo acercarse a un camión
Regla 4 de 5
Bajo ninguna circunstancia se entra en la zona de pruebas para subir a un camión sin avisar antes a uno de los supervisores.
1
Avisar a un supervisor
Antes de moverse, se avisa a Hugo, Sergio o Juan Carlos.
2
Camión detenido
Solo se avanza si el camión está completamente parado. Nunca en movimiento.
3
Punto prudente y aviso al conductor
Se acerca hasta un punto prudente y se le indica al conductor que va a aproximarse.
4
Esperar la aprobación
No se acerca ni se sube hasta que el conductor lo apruebe de forma explícita.
Notes: Si en algún momento van a entrar a la zona de pruebas para subir a un camión, siempre tienen que avisar a cualquiera de los supervisores (Hugo Negreyros, Sergio García o Juan Carlos Delgado). Se acercan a un punto prudente del camión, siempre y cuando esté detenido, le indican al conductor que van a acercarse y no se acercan hasta que el conductor lo apruebe.

## Slide 8: Avisar siempre antes de entrar
Regla 5 de 5
Cualquier acceso a la zona de pruebas se comunica antes de hacerlo.
Se avisa a uno de los supervisores en pista, nunca se entra por iniciativa propia.
Si hay un imprevisto, se detiene lo que se esté haciendo y se avisa.
Ante cualquier duda: preguntar antes, no después.
SUPERVISORES EN PISTA
Hugo Negreyros
Supervisor
Sergio García
Supervisor
Juan Carlos Delgado
Supervisor
Son las personas a las que hay que avisar para cualquier acceso a la zona.
Notes: Cualquier cosa relacionada con el acceso a la zona se avisa siempre, antes de hacerla. Los supervisores en pista son Hugo Negreyros, Sergio García y Juan Carlos Delgado.

## Slide 9: Antes de entrar, recuerde
Chaleco puesto en todo momento dentro de la zona
Dentro del área delimitada acceso a pie por el paso señalizado
En la carpa cuando no se esté desplazando
Camión detenido y conductor avisado y esperar su aprobación
Avisar a un supervisor antes de cualquier acceso
Una sola norma general
Si no está seguro de si puede hacer algo, no lo haga y pregunte a un supervisor.
Notes: Resumen de las cinco reglas antes de pasar a las pruebas.

## Slide 10: Plan de pruebas
02
Secuencia de cinco pruebas con dos camiones. Cada camión en su carril.
Notes: Se realizará una secuencia de cinco pruebas.

## Slide 11: Cómo se desarrollan las pruebas
Cada camión, en su carril
Se respeta el carril de cada camión en todas las pruebas. La interacción es segura: no hay enfrentamientos directos.
Espacio para maniobrar
Se dejan distancias suficientes para que cada camión pueda maniobrar sin invadir el carril del otro.
Ante un imprevisto, se detiene
Si surge cualquier imprevisto, la prueba se para y se retoma solo cuando vuelve a ser segura.
SECUENCIA
1
Enfrentamiento
2
Cruce en carriles
distintos
3
Seguimiento
4
Cruce en
intersección
5
Recta:
validación final
Notes: En todas las pruebas se respeta el carril de cada camión, para que la interacción sea segura: no hay enfrentamientos directos y se dejan espacios para que cada camión maniobre. Ante cualquier imprevisto, la prueba se detiene. Las pruebas, en orden: enfrentamiento, cruce en diferentes carriles, seguimiento, cruce en intersección y, finalmente, una prueba recta para la validación final.

## Slide 12: Prueba 1 · Enfrentamiento
Prueba 1 de 5
ESQUEMA EN PLANTA
A
B
Cada camión en su carril
Distancia de seguridad
Distancia de frenado
Túnel virtual del sistema
OBJETIVO
Comprobar la respuesta del sistema cuando dos camiones se aproximan de frente.
DESARROLLO
Los dos camiones avanzan uno hacia el otro, cada uno en su carril, y se detienen a la distancia establecida.
SEGURIDAD
Carriles separados: no hay enfrentamiento directo. Distancia de parada acordada antes de iniciar.
Notes: Prueba de enfrentamiento: los camiones se aproximan de frente, cada uno en su carril. Se respeta el carril de cada camión para que la interacción sea segura, sin enfrentamiento directo.

## Slide 13: Prueba 2 · Cruce en carriles distintos
Prueba 2 de 5
ESQUEMA EN PLANTA
A
B
Punto de cruce
Distancia de seguridad
Distancia de frenado
Túnel virtual del sistema
OBJETIVO
Comprobar la detección lateral cuando los camiones se cruzan en sentidos opuestos.
DESARROLLO
Los camiones circulan en sentidos contrarios por carriles distintos y se cruzan a la altura del punto marcado.
SEGURIDAD
Se mantiene la separación lateral entre carriles. Velocidad reducida y constante.
Notes: Prueba de cruce en diferentes carriles: los camiones se cruzan circulando en sentidos opuestos, cada uno por su carril.

## Slide 14: Prueba 3 · Seguimiento
Prueba 3 de 5
ESQUEMA EN PLANTA
A
B
Distancia de seguimiento
Mismo carril, mismo sentido
Distancia de seguridad
Distancia de frenado
Túnel virtual del sistema
OBJETIVO
Comprobar la respuesta del sistema con un camión circulando detrás de otro.
DESARROLLO
El camión B sigue al camión A por el mismo carril, a la distancia indicada, y reduce la separación de forma controlada.
SEGURIDAD
Mismo sentido y velocidad reducida. El camión que sigue mantiene siempre margen de frenado.
Notes: Prueba de seguimiento: un camión circula detrás del otro, en el mismo carril y sentido, manteniendo distancia de seguridad.

## Slide 15: Prueba 4 · Cruce en intersección
Prueba 4 de 5
ESQUEMA EN PLANTA
A
B
Punto de conflicto
Distancia de seguridad
Distancia de frenado
Túnel virtual del sistema
OBJETIVO
Comprobar la detección de un camión que se aproxima desde un lateral, en una intersección.
DESARROLLO
El camión A circula recto; el camión B llega por la vía transversal. Los dos se detienen antes del punto de conflicto.
SEGURIDAD
Nunca ocupan la intersección a la vez: hay prioridad definida y punto de parada marcado para cada uno.
Notes: Prueba de cruce en intersección: un camión llega por la vía transversal mientras el otro circula recto. Se define quién tiene prioridad y dónde se detiene cada uno.

## Slide 16: Prueba 5 · Recta: validación final
Prueba 5 de 5
ESQUEMA EN PLANTA
A
B
Tramo recto a velocidad constante
Distancia de seguridad
Distancia de frenado
Túnel virtual del sistema
OBJETIVO
Validar el funcionamiento completo del sistema en un recorrido recto, sin interacción entre camiones.
DESARROLLO
Cada camión realiza un tramo recto a velocidad constante. Se comprueba que el sistema responde como en las pruebas anteriores.
SEGURIDAD
Un camión en pista cada vez. Se da por terminada la sesión cuando los dos han completado la recta.
Notes: Finalmente, una prueba recta para hacer la validación final del sistema. Confirmar con el equipo técnico qué se valida exactamente en esta prueba (el audio original no era claro en este punto).

## Slide 17: ¿Dudas antes de empezar?
SEGURIDAD
Chaleco puesto en todo momento
Dentro del área delimitada, acceso a pie
En la carpa cuando no se desplace
Avisar a un supervisor antes de acercarse a un camión
Camión detenido y aprobación del conductor
PRUEBAS
1
Enfrentamiento
2
Cruce en carriles distintos
3
Seguimiento
4
Cruce en intersección
5
Recta: validación final
SUPERVISORES EN PISTA
Hugo Negreyros · Sergio García · Juan Carlos Delgado
Notes: Cierre: resolver dudas antes de entregar los chalecos y entrar a la zona. Supervisores: Hugo Negreyros, Sergio García y Juan Carlos Delgado.